Nieuwe Renault Kangoo Z.E.

Grotere actieradius en sneller opladen

Renault presenteerde in januari 2017 de nieuwe Kangoo Z.E.: een baanbrekende elektrische bedrijfswagen boordevol innovaties om nog beter te kunnen voldoen aan de klantbehoeften en milieudoelstellingen.

De actieradius van de nieuwe Kangoo Z.E. is met meer dan 50% toegenomen. Het voertuig biedt nu een rijbereik van 270 km volgens de NEDC-cyclus* (wat overeenkomt met een realistisch bereik van 200 km in de zomer) ten opzichte van 170 km bij het vorige model. Een nieuwe batterij en een nieuwe motor, gecombineerd met een warmtepomp zorgen voor het grootste rijbereik in het segment van de elektrisch aangedreven, lichte bedrijfswagens.

De nieuwe Kangoo Z.E. is nog sneller en eenvoudiger op te laden. Een nieuwe, twee keer zo (32A) krachtige lader zorgt ervoor dat een lege batterij in zes uur tijd volledig kan opladen (bijvoorbeeld ’s nachts), terwijl een lunchpauze van een uur voldoende is om 35 kilometer bij te laden voor optimale inzet van de bedrijfswagen. De nieuwe diensten Z.E. Trip en Z.E. Pass vergemakkelijken het laadproces op openbare laadstations in heel Europa.

De Kangoo Z.E. staat al zes jaar bovenaan de verkoopstatistieken van de elektrisch aangedreven, lichte bedrijfswagens, met meer dan 25.000 verkochte exemplaren sinds de lancering in oktober 2011. De nieuwe Kangoo Z.E. wordt in Frankrijk gebouwd. De Kangoo Z.E. is in Nederland vanaf medio juli te bestellen en de levering start in het najaar 2017.

|  | “Renault is Europees marktleider in het segment van de elektrisch aangedreven, lichte bedrijfswagens, met een marktaandeel van 28% sinds april 2017. Ons merk streeft er voortdurend naar om aan de verwachtingen van zakelijke klanten te voldoen en deze te overtreffen. Met de nieuwe Kangoo Z.E. heeft Renault de doelstellingen verlegd in termen van rijbereik in deze snelgroeiende sector (+14% eind april 2017) en continueert het aanbod van op maat gesneden diensten en oplossingen.” Ashwani Gupta – SVP Renault-Nissan Light Commercial Vehicles Business Unit "Als toonaangevende fabrikant op het gebied van elektrische mobiliteit worden de elektrische voertuigen van Renault continu verbeterd en verfijnd om het rijbereik te vergroten en de laadtijd te verkorten. De technische innovaties van de nieuwe Kangoo Z.E. - een nieuwe batterij met hoge energiedichtheid, een nieuwe motor, een nieuwe lader en een warmtepomp - heeft geleid tot een verhoging van de actieradius met ruim 50%. Dit samen met een sneller en eenvoudiger laadproces.” Gilles Normand - SVP, Global Head of Electric Vehicle Business Unit |
| --- | --- |

*NEDC: New European Driving Cycle: de Europese norm voor emissies en controle van brandstofverbruik.

# Inhoud

01

NEDC-rijbereik meer dan 50% verhoogd tot 270 km			4

Nieuwe batterij met hogere energiedichtheid				4

Nieuwe, uiterst efficiënte motor	 					4

Primeur: toepassing van warmtepomp					5

02

Sneller en eenvoudiger laden  						6

Nieuwe lader met een twee keer zo grote capaciteit			6

Groeiend netwerk van openbare oplaadpunten				6

Een toekomst waarin je een elektrisch voertuig niet

meer hoeft te laden?							6

Easy Connect: nieuwe diensten voor eenvoudiger laden		7

03

Verbeterde klantervaring dankzij expertise van Renault Pro+	9

Hoofdrolspeler op de markt van lichte bedrijfswagens			9

Op maat gesneden oplossingen						10

Europees marktleider op het gebied van elektrische auto’s		11

Hoofdrolspeler op de markt van lichte bedrijfswagens 		11

Productie Kangoo Z.E. in Maubeuge-fabriek 				12

Prijzen Kangoo Z.E. 33							13

01

NEDC-rijbereik meer dan 50% verhoogd tot 270 km

De nieuwe Renault Kangoo Z.E. is op vier belangrijke punten vernieuwd. Zowel de motor als de batterij, de lader en de warmtepomp voor de klimaatcontrole zijn nieuw.

De nieuwe Kangoo Z.E. biedt een ongekend rijbereik in het segment van de lichte bedrijfswagens. De theoretische actieradius volgens de NEDC-cyclus bedraagt 270 km – een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 170 km van zijn voorganger. Bij inzet voor pakketbezorging* komt dat in de praktijk overeen met een rijbereik van 120 tot 200 km op een enkele acculading, ten opzichte van 80 tot 125 km voor het vorige model. Het daadwerkelijke bereik is afhankelijk van factoren als type wegdek, temperatuur, wind, rijstijl, belading etc.

* Standaard bezorgronde: een praktijkcyclus gebaseerd op het zakelijk gebruik voor bezorging over een afstand van 107 kilometer, in de stad en via de snelweg, in een tijd van 2 uur en 25 minuten.

Nieuwe Kangoo Z.E. bezit alle kwaliteiten die zijn voorganger succesvol gemaakt hebben

De Kangoo Z.E. onderscheidt zich als pionier en marktleider in het segment van de lichte, elektrisch aangedreven bedrijfswagens in Europa, waarvan sinds 2011 meer dan 25.000 exemplaren zijn verkocht. In de loop der jaren heeft de Kangoo Z.E. meerdere prestigieuze prijzen verzameld, waaronder de ‘International Van of the Year Award 2012’. En dat terwijl het milieubewuste karakter, de rijeigenschappen, het laadvermogen en de gunstige gebruikskosten door klanten zeer gewaardeerd wordt.

De nieuwe Kangoo Z.E. is leverbaar in dezelfde carrosserievarianten, uitrustingsniveaus en opties als de huidige Kangoo Z.E. en Kangoo Maxi Z.E. (twee lengten en twee of vijf zitplaatsen). Ook het laadvolume van 3 tot 4m3 en laadvermogen van 650 kg zijn hetzelfde. Er zijn allerlei op- en ombouwmogelijkheden voor diverse zakelijke doelgroepen (koelwagen, pick-up etc.). Tevens is het weggedrag zo soepel als je van een elektrisch aangedreven auto verwacht, met het gemak van een automatische transmissie.

Nieuwe batterij met hogere energiedichtheid

- Het grotere rijbereik van de nieuwe Kangoo Z.E. is grotendeels te danken aan de nieuwe ‘Z.E. 33’-batterij met een capaciteit van 33 kWh.

- De nieuwe batterij is ontwikkeld door Renault in samenwerking met LG Chem en heeft een hogere energiedichtheid. Dat betekent dat die een grotere opslagcapaciteit biedt zonder dat de massa van de batterij toeneemt. En daardoor is het laadvermogen van de Kangoo Z.E. ongewijzigd.

- De batterijprestaties zijn niet verbeterd door het aantal accumodules te verhogen, maar door de verbeterde chemie van de batterijcellen.

- Deze belangrijke innovatie is bereikt zonder enig compromis op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en laadvermogen.

Nieuwe, uiterst efficiënte motor

- De nieuwe Kangoo Z.E. profiteert ook van een nieuwe, uiterst efficiënte elektromotor en een geoptimaliseerd batterijmanagementsysteem dat het energieverbruik continu controleert zonder het motorvermogen te beïnvloeden.

- De nieuwe Renault R60-motor levert 44 kW (60 pk) en is gebaseerd op de R90-motorvan de Renault ZOE.

- De R60-motor wordt geproduceerd in de fabriek in het Franse Cléon – de toonaangevende faciliteit van Groupe Renault als het gaat om de productie van geavanceerde motoren en transmissies.

Toepassing van een warmtepomp: een primeur voor een elektrisch aangedreven, lichte bedrijfswagen

- De nieuwe Kangoo Z.E. is voorzien van een belangrijke innovatie in de wereld van elektrisch aangedreven bedrijfswagens: een warmtepomp die is gekoppeld aan de airconditioning waarmee de actieradius in koud weer behouden blijft.

- De warmtepomp helpt de actieradius te behouden bij koude omstandigheden, omdat die het gebruik beperkt van elektrische weerstanden die energie verbruiken.

- De nieuwe Kangoo Z.E. is de eerste elektrisch aangedreven bedrijfswagen met deze voorziening.

- Met het pre-conditioning-systeem (waarmee via de smartphone en knoppen op het stuurwiel de starttijd vooraf kan worden ingesteld) is de Kangoo Z.E. vooraf te verwarmen of te koelen als de auto is aangesloten op het laadpunt.

Nieuwe Renault Kangoo Z.E.

02

## Sneller en eenvoudiger laden

De batterij van de nieuwe Kangoo Z.E. kan sneller worden opgeladen dankzij de nieuwe lader die twee keer zo krachtig is. Ook is het laadproces nog gebruiksvriendelijker dankzij een verbeterd aanbod van servicediensten die zijn toegesneden op het dagelijkse gebruik van een elektrisch aangedreven voertuig. De nieuwe lader heeft een twee keer zo grote capaciteit om een lege batterij in zes uur volledig op te laden. Ook is het mogelijk om de Kangoo Z.E. – bij gematigde temperaturen – in een uur van 35 km extra rijbereik te voorzien (bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze). Tegelijkertijd bieden de nieuwe Renault Easy Connect diensten Z.E. Trip en Z.E. Pass eenvoudige toegang tot openbare laadstations in heel Europa om de inzet van de bedrijfswagen en dus de productiviteit te optimaliseren.

Nieuwe lader met een twee keer zo grote capaciteit

- De nieuwe Kangoo Z.E. is voorzien van een nieuwe generatie, 7 kW (32A, 230V) 1-fase AC-lader.

- Kortere laadtijd van circa 6 uur mogelijk via een 7,4 kW Wallbox in plaats van zeven uur bij het vorige model, terwijl de actieradius groter is dan voorheen*.

- De nieuwe Kangoo Z.E. laadt 35 kilometer actieradius bij in slechts één uur (in een gematigd klimaat). Dat is ongeveer de tijd die nodig is voor lunch of het uit- en inladen van goederen voor de volgende rit.

- Met zijn korte laadtijd is de nieuwe Kangoo Z.E. de hele dag inzetbaar en kan hij zelfs twee bezorgronden doen. Daarmee is de nieuwe Kangoo Z.E. optimaal te gebruiken tijdens de werkdag en kan de gebruiker optimaal zijn klanten van dienst zijn.

- De nieuwe Kangoo Z.E. is standaard voorzien van een laadkabel om via een Wall Box en openbare laadpunten de batterij op te laden. Er is ook optioneel een kabel leverbaar die geschikt is voor opladen via een regulier stopcontact thuis (voor noodgevallen).

*Bij een wallbox of laadpaal met een vermogen van 22 kW of een  laadplein dat in staat is om 7 kW af te geven aan een 1-fase AC-ladend elektrisch voertuig.

Groeiend netwerk van openbare oplaadpunten

Renault is een groot voorstander van de uitbreiding van zowel openbare als publieke oplaadpunten, naast de ontwikkeling van nieuwe technologie om de actieradius te vergroten en laadtijden te verkorten.

Het aantal openbare oplaadpunten groeit jaarlijks met 30 tot 60% sinds 2013. Er zijn momenteel 80.000 laadpunten in Europa. Naar verwachting zal de laadinfrastructuur de komende jaren nog sneller groeien.

De uitbreiding van het aantal publieke laadpunten speelt een evidente rol bij de grootschalige uitrol van elektrisch mobiliteit.

Hoewel de meeste berijders van elektrische voertuigen thuis of op het werk laden, is de groei van het aantal openbare laadpunten toch een belangrijke manier om het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. Het is ook geruststellend voor zakelijke klanten die nog steeds aarzelen om over te stappen op een elektrisch voertuig.

Een toekomst waarin je een elektrisch voertuig niet meer hoeft te laden?

Renault werkt samen met Qualcomm Technologies en Vedecom voor de ontwikkeling van een draadloos laadsysteem (DEVC), waarmee voertuigen worden opgeladen terwijl ze rijden. Het systeem werd op 18 mei 2017 gedemonstreerd in Versailles in de buurt van Parijs en kan de batterij van een elektrisch voertuig met 20 kW opladen bij snelheden tot 100 km/u.

Bij deze demonstratie waren twee exemplaren van de Renault Kangoo Z.E. betrokken. De voertuigen reden op een 100 meter lange testbaan, gebouwd door Vedecom in Satory, Versailles, als onderdeel van het FABRIC-project (FeAsiBility analysis and development of on-Road chargIng solutions for electriC vehicles).

Beide testvoertuigen werden gelijktijdig en in beide richtingen opgeladen. Qualcomm Technologies en Vedecom installeerden het primaire deel van het DEVC-systeem in de testbaan, terwijl Vedecom en Renault het onderdeel op de Kangoo Z.E installeerde. Vedecom start binnenkort een nieuwe testfase. Het doel is om de werking en de efficiëntie van de energieoverdracht naar het voertuigen te onderzoeken voor allerlei uiteenlopende scenario's, inclusief identificatie en autorisatie van voertuigen die het ‘laadwegdek’ naderen, de snelheid van de voertuigen en belijning langs het wegdek.

FABRIC is een project waarmee negen miljoen euro gemoeid is, mede gefinancierd door de Europese Unie die zich bezighoudt met de technologische haalbaarheid, economische levensvatbaarheid en duurzaamheid van het draadloze DEVC-systeem. Het project begon in januari 2014, eindigt in december 2017 en wordt uitgevoerd door een ​​consortium van 25 partners uit negen Europese landen, waaronder voertuigfabrikanten, leveranciers van apparatuur, dienstverleners en onderzoeksorganisaties die werkzaam zijn in de wereld van auto-, weg- en energie-infrastructuur.

Het belangrijkste doel van FABRIC is het afronden van een haalbaarheidsanalyse van draadloze DEVC-techniek om het rijbereik van elektrische voertuigen te vergroten.

Easy Connect: nieuwe diensten voor eenvoudiger laden

De nieuwe Kangoo Z.E. komt met de nieuwe Renault Easy Connect diensten Z.E. Trip en Z.E. Pass. Deze zijn ontwikkeld om het opladen van elektrische auto’s in Europa te vergemakkelijken. Waar inmiddels meer dan 80.000 openbare laadpunten beschikbaar zijn.

Z.E. Trip vindt alle beschikbare laadpunten via het R-LINK navigatiesysteem in de auto

- De Z.E. Trip-functie helpt de bestuurder alle beschikbare openbare laadpunten te vinden in de belangrijkste Europese landen. Z.E. Trip is toegankelijk via het optionele R-LINK navigatiesysteem. De bestuurder kan een laadpunt kiezen en er rechtstreeks naartoe rijden.

- De Z.E. Trip-functie toont continu de beschikbaarheid van alle laadpunten en leidt de bestuurder naar een laadpunt dat beschikbaar is. Het geeft ook de capaciteit van het laadpunt aan en de geschiktheid voor de auto.

- Om de reis vooraf te plannen, kunnen bestuurders ook vooraf het netwerk van laadpunten raadplegen op de website van Renault via MyRenault.

- Z.E. Trip is te downloaden via de R-LINK Store en is sinds november 2015 beschikbaar voor Kangoo Z.E. rijders.

Z.E. Pass biedt toegang tot en mogelijkheid van betaling bij laadpunten, via smartphone en tablet

- De Z.E. Pass-app maakt het opladen van de batterij mogelijk bij de meeste openbare oplaadpunten in Europa, ongeacht de exploitant.

- De laadpunten waar de auto kan worden opgeladen, zijn herkenbaar voor de bestuurders. Zij kunnen op hun smartphone en tablet ook de prijzen vergelijken voor de laadprijzen in de omgeving.

- Gebruikers hebben toegang tot een groot aantal laadpunten, zonder geabonneerd te hoeven zijn op een bepaald netwerk. Ze betalen voor de afgenomen energie via de speciale smartphone-app (iOS en Android) of badge ((RFID-technologie).

- De Z.E. Pass is ontwikkeld in samenwerking met Bosch en is beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland en Oostenrijk. Nederland, het Verengd Koninkrijk en Noorwegen volgen spoedig.

Nieuwe Kangoo Z.E. verbonden met diensten die het gebruik van een elektrische auto vergemakkelijken

- My Z.E. Connect

Deze service biedt gebruikers toegang tot bepaalde gegevens van de auto, via hun smartphone of computer met internetverbinding: laadstatus, resterende actieradius, laadlogboek, tips en waarschuwingen.

- My Z.E. Connect Pro

- Mijn Z.E. Connect Pro is een webservice voor professionele gebruikers die gegevens verstrekt over het elektrisch wagenpark. De service levert real-time informatie over het laadniveau van de batterij, of het voertuig is aangesloten op een laadstation en rijbereik. Vervolgens wordt deze data verwerkt en gepresenteerd via een speciale interface. Deze service maakt het eenvoudiger om een elektrische wagenpark te beheren en het rijbereik op afstand te controleren, terwijl gegevens naar de eigen software van het bedrijf kunnen worden verzonden.

- My Z.E. Inter@ctiv

Met deze dienst heeft de berijder contact met zijn auto, via zijn smartphone en computer met internetverbinding: pre-conditioning (brengt de auto vanaf een vooraf ingestelde tijd voor vertrek al op de gewenste temperatuur, via de airconditioning of de warmtepomp); oplaadplanning (keuze van de tijd om te profiteren van de gunstigste energietarieven.

03

Verbeterde klantervaring dankzij de expertise van Renault Pro+

Klanten van een nieuwe Kangoo Z.E. profiteren van de ruime ervaring en expertise van Renault Pro+. De Europese marktleider op het gebied van elektrische aangedreven bedrijfswagens biedt een uitgebreide reeks diensten en producten aan die inspelen op de specifieke behoeften van zakelijke klanten.

Hoofdrolspeler op de markt van lichte bedrijfswagens

Renault Pro+ is marktleider op het gebied van elektrische aangedreven, lichte bedrijfswagens met een marktaandeel van 34,5% in 2016. Met de Twizy Cargo, Kangoo Z.E. en Master Z.E. heeft Renault Pro+ bovendien een uniek elektrische bedrijfswagen aanbod.

Met de nieuwe Kangoo Z.E. versterkt Renault Pro+ het zorgvuldig afgestemde aanbod dankzij het verfijnde rijgedrag, nieuwe technologie en reeks nieuwe diensten die zijn toegesneden op de behoeften van de klant.

Een bedrijfsgerichte rijervaring

- De Kangoo Z.E. biedt een plezierige rijervaring dankzij het lage geluidsniveau, de onmiddellijke respons van de elektromotor, de opvallend krachtige acceleratie en veel trekkracht dat goed van pas komt bij een volle belading.

- De Kangoo Z.E. laat zich eenvoudig manoeuvreren en er zijn diverse op- en ombouwmogelijkheden voor uiteenlopende zakelijke doelgroepen.

- De R60-motor biedt een vrijwel onmiddellijke reactie op het stroompedaal en levert 225 Nm koppel direct vanaf stilstand. Dat resulteert in een uniek rijgedrag bij volle belading.

- De acceleratie is naadloos en lineair, zonder schokken en trillingen, wat bijzonder prettig is voor bestuurders die elke dag een geruime tijd met de auto rondrijden voor hun werk.

- De nieuwe Kangoo Z.E. is leverbaar met comfortverhogende voorzieningen, waaronder een pre-conditioning-systeem om het interieur vooraf te verwarmen of te koelen als de auto is aangesloten op het laadpunt en daarmee geen invloed heeft op het rijbereik.

Nieuwe voorzieningen voor optimaal gebruiksgemak

- Z.E. voice
De nieuwe Kangoo Z.E. is standaard uitgerust met Z.E. Voice. Bij een snelheid van 1 tot 30 km/uur klinkt een signaal waardoor wandelaars en fietsers horen dat de Kangoo Z.E in de buurt is.

- LED-binnenverlichting
De LED-verlichting in de laadruimte van de Kangoo Z.E. is energiezuinig en zeer fel, ideaal voor als in het donker gewerkt wordt.

Op maat gesneden oplossingen

Een netwerk van specialisten

- Renault Pro+ biedt een gespecialiseerd netwerk (sales en aftersales) van 650 Renault Pro+ bedrijven (eind 2016) in 41 landen, waarvan 24 in Nederland, die zijn toegewijd aan zakelijke klanten en de hoogste maatstaven hanteren.

- Het netwerk profiteert van de expertise op het gebied van elektrische voertuigen. Professionele medewerkers van Renault Pro+ zijn ervaren en getraind om de Kangoo Z.E. te onderhouden, rekening houdend met de zakelijke inzet van de bedrijfswagen.

Op de wensen van de klant toegesneden mogelijkheden

- Renault Pro+ heeft een uitgebreid netwerk van 400 gecertificeerde op- en ombouwers in 29 landen. Zij kunnen voldoen aan de specifieke behoeften van elke klant.

- De Kangoo Z.E. biedt het grootste aantal varianten en conversies op de markt, van de nieuwe Kangoo Z.E voor gekoeld vervoer tot de Kangoo Z.E. Pick-up en Kangoo Maxi Z.E. met 4 m3 laadvolume.

Europees marktleider op het gebied van elektrische auto’s

- Er rijden al meer dan 120.000 elektrische auto’s van Renault in Europa. Meer dan 50.000 daarvan rijden in Frankrijk.

- Sinds 2010 heeft Renault meer elektrische auto’s in Europa verkocht dan elke andere autofabrikant.

- In Europa is ruim een op de vier elektrische auto’s een Renault.

- In Frankrijk – Europa’s grootste markt voor elektrische auto’s – is meer dan de helft van alle verkochte elektrische auto’s een Renault.

- De Renault ZOE is de bestverkochte elektrische auto van Europa.

- De Renault Kangoo Z.E. is de bestverkochte, compacte elektrische bedrijfswagen van Europa.

- De Alliantie Renault-Nissan is wereldleider op het gebied van elektrische mobiliteit en meer dan de helft van de verkochte elektrische auto’s is er een van de Alliantie.

Hoofdrolspeler op de markt van lichte bedrijfswagens

Renault lanceerde eind 2015 Renault Pro+: een gespecialiseerd merk dat erop gericht is om zakelijke klanten overal ter wereld te ondersteunen en van dienst te zijn met specifieke diensten en producten. Het doel van Renault Pro+ is om het leven van zakelijke klanten en wagenparkbeheerders te vergemakkelijken en oplossingen te bieden die hun bedrijfsvoering efficiënter maken.

Een breed gamma van lichte bedrijfswagens, van lichte tot zware, grote bedrijfswagens:

- Kangoo, leverbaar in 20 versies

- Trafic, leverbaar in 50 versies

- Master, leverbaar in 300 versies

Europees marktleider op het gebied van elektrisch aangedreven, lichte bedrijfswagens:

Marktaandeel van 34,5% in 2016 en een uniek aanbod elektrische bedrijfswagens met de Twizy Cargo, de nieuwe Kangoo Z.E. en de Master Z.E.

Een gespecialiseerd netwerk (sales en aftersales) van 650 Renault Pro+-bedrijven (eind 2016) in 41 landen, die zijn toegewijd aan zakelijke klanten en de hoogste maatstaven hanteren.

Een netwerk van 400 gecertificeerde ombouwbedrijven in 29 landen, die kunnen voldoen aan de specifieke wensen en eisen van elke klant.

Een ontwikkelingscentrum in het Franse Villiers-Saint Frédéric, speciaal voor lichte bedrijfswagens.

Productielocatie op drie continenten:

Europa (drie in Frankrijk), Zuid-Amerika (Argentinië en Brazilië) en Afrika (Marokko).

Renault verkoopt lichte bedrijfswagens in meer dan 110 landen, de belangrijkste regio’s zijn Europa, Brazilië, Argentinië, Turkije, Australië en Roemenië.

Recordverkoop in 2016 met 434.000 voertuigen (+12,1% t.o.v. 2015).

Renault Pro+ levert alle lichte bedrijfswagens voor het Renault Sport Formula One Team.

Productie Kangoo Z.E. in Maubeuge-fabriek

Belangrijkste kenmerken van Renault Maubeuge (MCA, Maubeuge Construction Automobile):

- Carrosserie- en assemblagefabriek met volledige productiefaciliteiten: een pershal, carrosserie-assemblage, lakstraat en eindassemblage. Auto’s die hier van de productieband rollen, worden op een testbaan gecheckt voordat ze aan het dealernetwerk worden geleverd.

- Flexibele productielijn voldoet aan de strengste kwaliteitseisen van Alliantie Renault-Nissan.

- Geproduceerde auto’s: Kangoo in personen- en bedrijfswagenuitvoering (sinds 2007), Kangoo Z.E. (sinds 2011), Mercedes-Benz Citan (sinds 2012) in het kader van de partnership tussen Renault-Nissan en Daimler).

- Totale productie in 2016: 162.254 voertuigen.

- Productie Kangoo en Citan met verbrandingsmotor in 2016: 157.745.

- Productie Kangoo Z.E. met elektromotor in 2016: 4.509 voertuigen.

- 60% van de productie wordt geëxporteerd naar dertig landen.

- 2.220 werknemers

- Totale oppervlakte bedraagt 84 hectare, waarvan 23 bebouwd

- ISO 9001-gecertificeerd (kwaliteit), ISO 14001-gecertificeerd (milieueisen), HPR-label (risico’s optimaal afgedekt).

Diversiteitsmanagement voor een op maat gesneden assortiment

De fabriek produceert een extreem grote verscheidenheid aan voertuigen op een enkele productielijn. Er zijn zowel bedrijfswagen- als personenautovarianten van de Kangoo. De bedrijfswagenvarianten zijn er in drie lengtes: Kangoo Compact, Kangoo en Kangoo Maxi. De Kangoo Z.E. is er in twee lengtevarianten: Kangoo Z.E. en Kangoo Maxi Z.E.. De Mercedes-Benz Citan die op de Renault Kangoo is gebaseerd, wordt op dezelfde productielijn geproduceerd.

De MCA-fabriek omvat een Renault Tech-faciliteit voor de aanpassing en conversie van voertuigen naar de individuele specificaties van klanten.

Doel: foutloze productie

De Alliantie Renault-Nissan volgt een strategie die is gericht op foutloze productie, gebaseerd op The Alliance Production Way. Dit productiesysteem is gebaseerd op de strengste criteria van Renault en Nissan op het gebied van productieprestaties.

Belangrijk voor lokale economie in regio Val de Sambre

De Maubeuge-fabriek is opgericht in 1971 door de SUC (Société des Usines Chausson) en bestond oorspronkelijk uit twee afdelingen (plaatwerkerij en carrosseriebouw). De fabriek werd in 1978 een volledige dochteronderneming van Renault. Het besluit om uitsluitend de Kangoo in deze fabriek te produceren, werd in 1993 genomen. Met een personeelsbestand van 2.220 is MCA de grootste werkgever van de particuliere sector in de regio Sambre-Avesnois in Frankrijk.

Prijzen Renault Kangoo Z.E. 33

| VERSIEPRIJZEN KANGOO Z.E. 33 Batterijkoop |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KANGOO Z.E. 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CATALOGUSPRIJS INCLUSIEF BATTERIJ |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 27.565,00 | 5.788,65 | 0,00 | 33.353,65 | 33.994,95 | 4% |
| KANGOO MAXI Z.E. 33 |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 28.965,00 | 6.082,65 | 0,00 | 35.047,65 | 35.688,95 | 4% |
| KANGOO MAXI Z.E. 33 5 zitplaatsen 1 |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 30.365,00 | 6.376,65 | 0,00 | 36.741,65 | 37.382,95 | 4% |

1 De versie met 5 zitplaatsen wordt fiscaal belast als personenauto. Kentekenregistratie is op basis van een bedrijfswagen.

2 De getoonde consumentenprijzen zijn inclusief de kosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken bedraagt € 530,- (excl. BTW) / € 641,30 (incl. BTW).

De wettelijke kosten bedragen € 82,56 (excl. BTW) / € 91,48 (incl. BTW). Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten treft u aan op de pagina Algemeen.

3 De bijtelling wordt berekend over de fiscale waarde van catalogusprijs en batterij, exclusief opties en op een belastingschijf van 40,8%. De fiscale waarde van de batterij staat vermeld in het gedeelte 'Algemeen' van deze prijslijst.

Batterijkoop

In plaats van batterijhuur kunt u ook kiezen voor batterijkoop.

• U betaalt de aanschafprijs van de auto inclusief de batterij, zonder maandelijkse verplichtingen voor de batterijhuur

• U bent niet gebonden aan een maximaal aantal kilometers in een batterijhuur contract

• Garantieduur batterij: 5 jaar of 100.000 km ( hetgeen het eerst wordt bereikt). Dit is inclusief de prestatie van de batterij van minimaal 70% van de originele capaciteit

| VERSIEPRIJZEN KANGOO Z.E. 33 exclusief battterijhuur vanaf per €58,- maand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KANGOO Z.E. 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CATALOGUSPRIJS EXCLUSIEF BATTERIJHUUR |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJKOMENDE BATTERIJHUUR PER MAAND (EXCL. BTW) VANAF | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 21.040,00 | 4.418,40 | 0,00 | 25.458,40 | 26.099,70 | € 58 | 4% |
| KANGOO MAXI Z.E. 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJKOMENDE BATTERIJHUUR PER MAAND (EXCL. BTW) VANAF | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 22.440,00 | 4.712,40 | 0,00 | 27.152,40 | 27.793,70 | € 58 | 4% |
| KANGOO MAXI Z.E. 33 5 zitplaatsen 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor | Batterij | NETTO € | BTW € | BPM € | FISCALE WAARDE € | CONSUMENTEN ADVIESPRIJS 2 € | BIJKOMENDE BATTERIJHUUR PER MAAND (EXCL. BTW) VANAF | BIJTELLING 3 |
| 44kW (60pk) | 33 kWh | 23.840,00 | 5.006,40 | 0,00 | 28.846,40 | 29.487,70 | € 58 | 4% |

1 De versie met 5 zitplaatsen wordt fiscaal belast als personenauto. Kentekenregistratie is op basis van een bedrijfswagen.

2 De getoonde consumentenprijzen zijn inclusief de kosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken bedraagt € 530,- (excl. BTW) / € 641,30 (incl. BTW).

De wettelijke kosten bedragen € 82,56 (excl. BTW) / € 91,48 (incl. BTW). Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten treft u aan op de pagina Algemeen.

3 De bijtelling wordt berekend over de fiscale waarde van catalogusprijs en batterij, exclusief opties en op een belastingschijf van 40,8%. De fiscale waarde van de batterij staat vermeld in het gedeelte 'Algemeen' van deze prijslijst.

| BATTERIJ HUUR |
| --- |
| HUURPRIJS PER MAAND excl. BTW € 1 |
| Aantal kilometers per jaar 2 |
| Tot 7500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 17.500 |  | 20.000 |
| € 58 | € 66 | € 74 | € 82 | € 90 |  | € 98 |
| Batterijhuur inclusief Route Service (bedragen excl. BTW) |
| Extra kilometers €0,04 incl. BTW |
| Minimum aantal kilometers per jaar: 7.500 |

1 Maandelijkse huur van de batterij is inclusief Renault Route Service maar exclusief batterijverzekering van € 9,90 per maand.

Batterijhuur, hoe werkt het?

Renault biedt u de mogelijkheid om de auto aan te schaffen en de batterij te huren. Hiermee is de aanschafprijs van de auto lager en heeft u maximale gemoedsrust:

• U betaalt alleen voor wat u nodig heeft: het tarief van de batterijhuur is afgestemd op uw persoonlijke behoeften

• U bent altijd verzekerd van een goed werkende batterij: bij minder dan 75% capaciteit wordt deze gerepareerd of vervangen

• Zorgeloos rijden: gratis volledige Renault Route service en Renault biedt u een mobiliteitsoplossing als de auto niet meer kan rijden

• Bij verkoop kan het batterijhuurcontract eenvoudig en zonder kosten worden overgedragen aan een andere partij