| PERSdossier 10/09/2021 |  |
| --- | --- |

RIJDEN MET DE NIEUWE DACIA DUSTER: DE AUTHENTIEKE SUV

INHOUD

Introductie												2

Exterieurdesign 											2

DOELGERICHTE STIJL

Interieur en uitrusting								         3

EEN PASSAGIERSCOMPARTIMENT IN EEN NIEUWE VORM

Veelzijdigheid 											3

EEN ECHTE SUV

Motoren 												4

MEER RIJPLEZIER, MEER EFFICIency

Veiligheid en rijhulpsystemen 								5

NUTTIGE TECHNOLOGIE VOOR OPTIMALE VEILIGHEID

Achter het stuur											5

Afmetingen en technische specificaties						6

INTRODUCTIE

Shockingly affordable... De Duster, die sinds 2010 wordt geleverd voor de prijs van een stadsauto, heeft het SUV-segment op zijn grondvesten doen schudden. Een ware revolutie door Dacia! Met meer dan 1,9 miljoen verkochte exemplaren is de Duster sinds 2019 de nummer 1 in zijn segment op de Europese SUV-markt.

In navolging van eerdere generaties richt de nieuwe Duster zich zowel op klanten die op zoek zijn naar een comfortabele, aantrekkelijk vormgegeven SUV als op klanten die een robuuste, veelzijdige 4x4 willen.

De nieuwe Duster blijft trouw aan zijn erfgoed en is nog steeds een familie-SUV met een pioniersgeest. Het is de metgezel voor alledaags gebruik en voor avonturen in de wijde omtrek. Er zijn tal van designwijzigingen en technische updates doorgevoerd. Zijn tijdloze design is geëvolueerd, vooral wat betreft de lichtunits en grille. Deze wijzigingen geven de auto een nog sterkere persoonlijkheid. Ook is de CO2-emissie verlaagd.

Binnenin is het model uitgerust met een hoge middenconsole met een opklapbare armsteun. Er is ook keuze uit twee multimediasystemen met een nieuwe 8-inch touchscreen en een automatische EDC-transmissie met dubbele koppeling. De nieuwe Duster is even veelzijdig als altijd en verkrijgbaar in een 2WD- en een 4WD-versie. De nieuwste versie beschikt over een doorontwikkeld 4x4 Monitor systeem.

De nieuwe Dacia Duster is vanaf nu te bezichtigen bij de Dacia dealer. Prijzen beginnen vanaf € 18.890,-, de volledige prijslijst en brochure vind je op de modelpagina van de nieuwe Dacia Duster: https://www.dacia.nl/modellen/duster.html

Lionel Jaillet, VP Product Performance Dacia: “De Duster is de SUV-revolutie van Dacia. Sinds 2010 is het een echt icoon van het merk. Bijna 2 miljoen klanten kozen al voor dit model. Een icoon vernieuwen is geen gemakkelijke taak. Sinds het begin is het silhouet van de auto bijzonder indrukwekkend. We hebben alleen wat evoluties doorgevoerd om hem wat moderner en frisser te maken. De nieuwe Duster is nog meer een Duster, nog meer een Dacia. Gericht op de essentie, robuust en toch toegankelijk voor iedereen.”

EXTERIEURDESIGN

DOELGERICHTE STIJL

De nieuwe Duster, die werd gelanceerd in de nieuwe lakkleur Orange Arizona, heeft een moderner design. Deze evolutie qua styling dient echter een doel, namelijk het verbeteren van de aerodynamica voor meer efficiëntie.

EEN NIEUWE VOORZIJDE

De nieuwe Duster neemt de stijlkenmerken over van de nieuwe visuele Dacia-identiteit, die voor het eerst te zien was op de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan. De nieuwe lichtunits omvatten Y-vormige dagrijverlichting die tevens als inspiratie diende voor de 3D-reliëfs op de nieuwe, verchroomde grille. Deze meer eigentijdse voorkant versterkt de persoonlijkheid van de Duster.

EEN NIEUWE LICHTSIGNATUUR

De ‘always-on’ verlichting aan de voorzijde (type ECOLED) en achterzijde belichaamt de nieuwe Dacia lichtsignatuur. De Duster is als eerste Dacia uitgerust met LED-richtingaanwijzers aan de voorzijde. Deze technologie wordt ook gebruikt voor de dimlichten (standaard met automatische inschakeling van het grootlicht) en nummerplaatverlichting. Behalve een lager stroomverbruik bieden de LED’s een betere verlichting, zowel overdag als ‘s nachts, voor meer zich in de duisternis en een betere zitbaarheid voor medeweggebruikers.

verbeterde AERODYNAMICA EN EFFICIENCY

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de ontwerpers en ingenieurs is de aerodynamica op stijlvolle wijze geoptimaliseerd. Het ontwerp van de nieuwe achterspoiler en nieuwe lichtmetalen wielen in de maten 16 en 17 inch werden in de windtunnel getest. De reeks CO2-optimalisaties (nieuwe wiellagers en banden, LED-verlichting), waaronder de luchtweerstandswaarde (SCx), maakt een vermindering van de CO2-uitstoot van maximaal 5,8 gram mogelijk op de 4x4-versie van de nieuwe Duster. Aangezien CO2-reductie hand in hand gaat met een lager brandstofverbruik, is de verbetering van de aerodynamica extra voordeel voor de Duster-klant.

INTERIEUR EN UITRUSTING

EEN PASSAGIERSCOMPARTIMENT IN EEN NIEUWE VORM

De nieuwe Duster verbetert het comfort van zijn inzittenden. Zijn meer uitnodigende passagierscompartiment is uitgerust met nieuwe bekleding, nieuwe hoofdsteunen en een hoge middenconsole met een brede opklapbare armsteun. Het model biedt ook keuze uit twee multimediasystemen met een nieuwe 8-inch touchscreen.

MEER COMFORT

De stoelbekleding in de nieuwe Duster is 100% nieuw. De stof en de vorm van de nieuwe hoofdsteunen bieden een betere ergonomie en maken het onderhoud eenvoudig. Het slanke profiel van de hoofdsteun verbetert het zicht in het passagierscompartiment voor de achterpassagiers die naar voren kijken en vice versa.

De belangrijkste nieuwe feature is de integratie van een hoge middenconsole met een brede armsteun die over een afstand van 70 mm verschuifbaar is. Deze biedt plaats aan een afsluitbaar opbergvak van 1,1 liter en twee USB-aansluitingen voor de achterpassagiers (afhankelijk van uitvoering).

EEN OMVANGRIJKE UITRUSTING

Ongeacht het uitrustingsniveau omvat de standaarduitrusting een digitaal informatiescherm van de boordcomputer en een snelheidsbegrenzer met verlichte bedieningselementen op het stuurwiel. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Duster ook uitgerust met climate control met digitale displays, cruise control met verlichte bedieningselementen op het stuurwiel, verwarmbare voorstoelen en de handsfree-card.

KEUZE UIT TWEE NIEUWE MULTIMEDIASYSTEMEN

Behalve het audiosysteem Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB en Bluetooth) zijn er twee nieuwe, gebruiksvriendelijke multimediasystemen beschikbaar: Media Display en Media Nav. Het dashboard is voorzien van een nieuwe 8-inch touchscreen.

Het systeem Media Display omvat zes luidsprekers (waaronder twee ‘boomer’-luidsprekers en twee tweeters voorin), DAB-radio, Bluetooth-connectiviteit, twee USB-aansluitingen en bekabelde smartphone-integratie via Apple CarPlay of Android AutoTM. Met specifieke bedieningselementen op het stuurwiel kan de spraakherkenning worden geactiveerd, waarmee de iOS-smartphone of de Google-assistent met de stem kan bedienen.

Het multimediasysteem Media Nav biedt dezelfde mogelijkheden als de Media Display, maar heeft ook geïntegreerde navigatie en Wi-Fi-connectiviteit voor draadloze verbinding met Apple CarPlay en Android AutoTM.

De interface van Media Display en Media Nav heeft een tabblad ‘Voertuig’ om voertuiginformatie op te vragen, bijvoorbeeld over de efficiëntie tijdens het rijden. Bij de versies met vierwielaandrijving maakt ook de 4x4-monitor (hoogtemeter, hellingshoekmeter, kompas, enz.) deel uit van het systeem.

VEELZIJDIGHEID

EEN WARE SUV

Trouw aan zijn erfgoed is de Dacia Duster een authentieke SUV voor het gezin en voor gebruik in het terrein. De grote bodemvrijheid, nieuwe banden en 4x4 Monitor (op de versie met vierwielaandrijving) zorgen ervoor dat de Duster zich zowel op de weg als buiten de gebaande paden thuis voelt.

ONTWORPEN VOOR ZORGELOOS RIJDEN

De nieuwe Duster is een prettige metgezel voor iedere dag, zowel op verharde als onverharde wegen. Voor zorgeloos reizen biedt het model nog steeds eigenschappen die goed van pas komen in het terrein:

- Een bodemvrijheid van 217 mm op de 2WD-versie en 214 mm op de 4x4-versie

- Een klimhoek van 21°

- Een aanrijhoek van 30°

- Een afrijhoek van 34° op de 2WD-versie en 33° op de 4x4-versie

NIEUW BANDENTYPE OP ALLE UITVOERINGEN

De tweewielaangedreven versie van de nieuwe Duster is standaard uitgerust met ‘groene’ CO2-geoptimaliseerde banden, die de rolweerstand met 10% verlagen. Op de 4x4-versie voldoen de banden aan de officiële 3PMSF-eisen, waarmee deze band – met uitstekende grip onder alle omstandigheden – ook officieel gekwalificeerd is als winterband.

UITGEBREIDE 4X4 MONITOR

De 4x4-versies met het multimediasysteem Media Display of Media Nav beschikken ook over een 4x4 Monitor die allerlei informatie op het centrale display toont:

- Laterale hellingshoekmeter: toont de hoek tussen de linker- en rechterzijde van het voertuig, wat nuttig is bij het rijden op een oneffen ondergrond.

- Hellingshoek: deze maakt gebruik van de gegevens van de Hill Start Assist en de Adaptive Hill Descent Control om de bestuurder op de hoogte te houden tijdens steile afdalingen en beklimmingen.

- Kompas: nu ook beschikbaar als het voertuig stilstaat en helpt bij het navigeren met behulp van het magnetische noorden en zuiden.

- Hoogtemeter: de hoogte wordt weergegeven op een deel van het display en het stijg/daal-logboek op het andere deel.

Na een rit in het terrein of in de bergen geeft de 4x4 Monitor een samenvattend logboek van de rit weer.

MOTOREN

MEER RIJPLEZIER, MEER EFFICIENCY

Het motorenaanbod is in het kader van de technische updates volledig herzien om rijplezier te combineren met een lagere CO2-uitstoot. De Duster met de TCe 150-motor wordt nu geleverd in combinatie met de zestraps EDC-automaat, terwijl de bruikbare inhoud van de LPG-tank van de Bi-fuel 100-versie met 50% is toegenomen (van 33,6 naar 48,8 liter).

AUTOMATISCHE EDC-TRANSMISSIE

De 2WD-versie van de Duster TCe 150 is nu voorzien van de automatische EDC-transmissie met zes versnellingen. Deze transmissie biedt het comfort en het plezier van een traditionele automaat, terwijl het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot dicht bij die van een handgeschakelde versnellingsbak blijven.

De EDC-transmissie (Efficient Dual Clutch) heeft twee koppelingen: één voor de oneven versnellingen (1,3,5) en één voor de even versnellingen (2,4,6 en achteruit). Het schakelen gebeurt via elektrische actuators die op hun beurt worden aangestuurd door een computer die de ideale versnelling selecteert op basis van de wensen van de bestuurder. Tijdens het schakelen opent de ingeschakelde koppeling op hetzelfde moment als de koppeling van de volgende versnelling sluit. Het schakelen verloopt snel en het koppel wordt continu overgebracht. Er gaat geen energie verloren en er is geen onderbreking, wat resulteert in meer efficiëntie, comfort en souplesse.

Het EDC-systeem vermindert het toerental van de motor door ervoor te zorgen dat de transmissie bij een bepaalde snelheid in de hoogst mogelijke versnelling staat, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot beperkt blijven.

EFFICIËNTE MOTOREN

Alle motorvarianten van de nieuwe Duster voldoen aan de Euro 6D Full-emissienorm:

- Bi-fuel 100 (benzine-LPG) (2WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

- TCe 130 benzine (2WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

- TCe 150 benzine (4WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

- TCe 150 benzine (2WD) met automatische EDC-transmissie

ECO-G 100: DE BI-FUEL (BENZINE-LPG) MOTOR VAN DACIA

Dacia is de enige fabrikant die een Bi-fuel-motor (benzine-LPG) aanbiedt voor alle modellen met een verbrandingsmotor. De af fabriek geïnstalleerde LPG-installatie garandeert veiligheid en betrouwbaarheid. De duur van de fabrieksgarantie, de onderhoudsintervallen en de bagageruimte zijn identiek aan die van de benzineversies. De LPG-tank is gemonteerd onder de vloer van de bagageruimte, op de plek van het reservewiel.

Als de Duster Bi-fuel 100 op LPG rijdt, stoot de motor gemiddeld 9,5% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. Bovendien bedraagt de actieradius 1.235 km dankzij de twee tanks met een gecombineerde, bruikbare inhoud van bijna 100 liter: 50 liter benzine en 50 liter LPG (totale inhoud: 62 liter). De bruikbare capaciteit LPG is met 15,2 liter toegenomen in vergelijking met de vorige generatie van de Duster Bi-fuel, waardoor de actieradius met meer dan 250 km is toegenomen.

Achter het stuur is de omschakeling tussen de brandstoffen onmiddellijk en onmerkbaar. De nieuwe benzine-LPG-schakelaar is ergonomischer en beter geïntegreerd en kan op elk moment handmatig door de bestuurder worden bediend. De omschakeling naar benzine gebeurt automatisch als de LPG-tank leeg is. Het 3,5 inch TFT-scherm aan boord informeert de bestuurder over het brandstofpeil in elk van de twee tanks.

Bij Dacia staat het rijden op LPG garant voor gebruiksgemak, rijplezier, een lagere CO2-uitstoot en een grote actieradius. In sommige landen worden Bi-fuel-modellen gestimuleerd of genieten ze belastingvoordelen, wat zich vertaalt in lage brandstofprijzen aan de pomp, geen milieu-gerelateerde heffingen en toegang tot beperkt toegankelijke gebieden.

VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN

NUTTIGE TECHNOLOGIE VOOR OPTIMALE VEILIGHEID

Behalve de standaard geleverde snelheidsbegrenzer, ESC van de laatste generatie en cruise control met stuurwielbediening (optioneel, afhankelijk van de uitvoering), beschikt de nieuwe Duster over tal van rijhulpsystemen (ADAS).

BLIND SPOT WARNING

De dodehoekwaarschuwing werkt tussen 30 km/u en 140 km/u en waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke aanrijding met een ander voertuig dat zich in de dode hoek bevindt. Vier ultrasone sensoren (twee aan de achterzijde van het voertuig en twee aan de voorzijde) detecteren bewegende voertuigen – waaronder tweewielers in de dode hoek. Als er zich een voertuig in deze zone bevindt, gaat er een LED-indicator branden op de desbetreffende buitenspiegel. Als de richtingaanwijzer is ingeschakeld terwijl er zich een voertuig in de dode hoek bevindt, knippert de LED op de spiegel.

PARK ASSIST

Vier ultrasone sensoren die in de achterbumper zijn gemonteerd, activeren bij het waarnemen van een obstakel een geluidssignaal tijdens manoeuvres. Bij sommige versies kunnen ze vergezeld gaan van een achteruitrijcamera met dynamische richtlijnen op het centrale display en visuele waarschuwingen bij het naderen van een obstakel.

HILL START ASSIST

Bij het wegrijden na een stop op een helling voorkomt deze functie voor langer dan twee seconden dat de auto achteruit rolt als de bestuurder het rempedaal loslaat, zodat die de tijd heeft om het gaspedaal in te trappen.

ADAPTIVE HILL DESCENT CONTROL (4X4 VERSIE)

Dit systeem, dat via het dashboard wordt bediend, is bijzonder nuttig bij het rijden in het terrein of op steile hellingen. Het remt af om te voorkomen dat de auto te snel gaat en zorgt voor een adaptieve rijsnelheid (afgestemd op de wensen van de bestuurder) van 5 tot 30 km/u. Het systeem werkt in de eerste versnelling en bij het achteruitrijden. De bestuurder hoeft alleen te sturen en niet meer het rem- en gaspedaal te bedienen.

MULTIVIEW CAMERA

Het Multiview camerasysteem (vier camera’s: één aan de voorzijde, één aan elke zijkant en één aan de achterzijde van de auto) geeft de bestuurder informatie over de omgeving rond de auto. De zijcamera's die onder de buitenspiegels zijn gemonteerd, bieden rechtstreeks zicht op de voorwielen, zodat nauwkeurig manoeuvreren mogelijk is met de auto. Dit systeem is erg handig bij parkeermanoeuvres of in lastige offroad-situaties.

Het systeem wordt direct geactiveerd als de achteruitversnelling wordt gekozen. Het kan ook handmatig worden ingeschakeld via de MVC-knop. Op het navigatiescherm wordt het beeld van één camera tegelijk weergegeven. De camera verandert automatisch van hoek als een voorwaartse versnelling wordt geselecteerd. Het systeem wordt uitgeschakeld met de MVC-knop of als de snelheid van de auto boven de 20 km/u komt.

ACHTER HET STUUR

RIJCOMFORT, VEELZIJDIGHEID en GEBRUIKSGEMAK

De nieuwe Duster is de ideale metgezel voor het dagelijks leven en buitenavonturen. Hij is veilig, zelfs buiten de gebaande paden, en biedt een aangenamere rijervaring en verbeterd comfort dankzij de nieuw afgestelde stuurbekrachtiging, EDC-automaat en vernieuwde LPG-versie.

VERBETERDE ZITPOSITIE
De hoge middenconsole met een 70 mm verschuifbare armsteun biedt een betere zitpositie voor iedere bestuurder. Het comfort is verhoogd, vooral voor lange ritten. Bovendien is de armsteun breed genoeg om te worden gedeeld door de bestuurder en bijrijder, terwijl de achterpassagiers twee USB-poorten tot hun beschikking hebben om mobiele apparaten op te laden.

RESPONSIEVE BESTURING

De elektrische stuurbekrachtiging van de nieuwe Duster is opnieuw gekalibreerd voor middelhoge en hoge snelheden. Vanaf 70 km/u biedt de besturing meer tegendruk, wat ten goede komt aan de veiligheid en de feedback voor verbeterde stuurprecisie. Bij lage snelheden blijft de stuurinstelling ongewijzigd voor moeiteloze parkeermanoeuvres.

COMFORTABELE EN EFFICIeNTE AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Met de nieuwe Duster keert ook de zestraps EDC-automaat terug. Die is vanaf nu standaard voor de TCe 150 2WD-versie. Behalve het rijplezier en comfort zorgt de automatische transmissie met dubbele koppeling ook voor een gunstiger brandstofverbruik en een CO2-uitstoot die dicht in de buurt komt van een versie met een handgeschakelde versnellingsbak.

NIEUWE LPG-VERSIE MET RECORDBEREIK

De nieuwe Duster profiteert van een verbeterde LPG-installatie met een nieuwe, grotere tank. De nuttige inhoud van de LPG-tank biedt 16,2 liter meer inhoud, waarmee de actieradius met ruim 250 kilometer is toegenomen. Met de twee 50 liter brandstoftanks biedt de nieuwe Duster Bi-fuel 100 een gecombineerde actieradius van 1.235 kilometer.

In de cabine is de nieuwe benzine-LPG-schakelaar ergonomisch en beter geïntegreerd. Het 3,5-inch TFT-scherm van de computer geeft het brandstofniveau van beide tanks weer, evenals informatie van de ADAC (Digital Driving Assistance Display) boordcomputer met de gemiddelde snelheid, actieradius en gemiddeld verbruik.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

| INHOUD BAGAGERUIMTE | 2WD | 4x4 |
| --- | --- | --- |
| Inhoud bagageruimte (liter) | 478 | 467 |
| Inhoud bagageruimte (VDA-norm) | 445 dm3 | 411 dm3 |
| Maximale inhoud bagageruimte (beladen tot de voorstoelen met de achterbank neergeklapt (liter) | 1.623 | 1.614 |
| AFMETINGEN (mm) | 2WD | 4x4 |
| Totale lengte | 4.341 |
| Wielbasis | 2.673 | 2.676 |
| Overhang voor | 842 | 841 |
| Overhang | 826 | 824 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt/uitgeklapt | 1.804 / 2.052 |
| Spoorbreedte voor | 1.563 |
| Spoorbreedte achter | 1.570 | 1.580 |
| Totale hoogte met/zonder in lengterichting geplaatste dakrails | 1.633 / 1.693 | 1.621 / 1.682 |
| Hoogte geopende achterklep | 2.020 | 2.002 |
| Hoogte inlaadopening | 785 | 785 |
| Maximale breedte inlaadopening | 980 |
| Interieurbreedte tussen de wielkasten | 977 |
| Maximale lengte laadruimte met de achterbank neergeklapt | 1.792 |
| Bodemspeling onbeladen/met maximale belading | 217 / 183 | 214 / 182 |
| Knieruimte op de 2e zitrij | 170 |
| Elleboogruimte voor | 1.403 |
| Elleboogruimte achter | 1.416 |
| Schouderbreedte voor | 1.383 |
| Schouderbreedte achter | 1.379 |
| Hoofdruimte voor | 900 |
| Hoofdruimte achter | 892 |

OVER DACIA

Dacia is een merk van Renault Group, dat in 44 landen aanwezig is, voornamelijk in Europa en het Middellandse Zeegebied. Het merk, dat in 1968 het levenslicht zag in Roemenië, werd door Renault Group gekocht en in 2004 opnieuw gelanceerd met de Logan. Dacia biedt auto’s aan tegen de beste prijs-waardeverhouding op de markt. Dankzij zijn emblematische modellen – Logan, Sandero en Duster – kent het merk een groot commercieel succes en telt het momenteel al meer dan 7 miljoen klanten.